ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАДАНИЕ

на проектирование и изготовление канализационной насосной станции (КНС) в комплектно-блочном   исполнении, которая будет размещаться на территории __________________________________________ _______________________________________________  (наименование объекта, область, город, посёлок и т. п.)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Колич. показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Макс. часовой расход сточных вод Производительность КНС Требуемый напор Кол-во напорных патрубков (1 или 2) Диаметр напорных патрубков Глубина заложения напорных патрубков Геодезическая отметка планировки у КНС Диаметр сливного (самотечного) патрубка Глубина сливного (самотечного)патрубка Отметка уровня грунтовых вод у КНС Качественный состав стоков и их наименование: рН (ненужное зачеркнуть) хоз-бытовые и близкие к ним стоки; промстоки взвешенные вещества нефтепродукты (кроме мазута) (при наличии токсичных, взрыво- пожароопасных компонен- тов необходимо предоставить полный анализ сточных вод) Крупность механических включений Температура стоков Плотность сточной жидкости Отопление КНС: (ненужное зачеркнуть) автономное (электрическое) централизованное: вид теплоносителя - гор. вода, | м³/час м³/час м. вод.ст шт. мм м м мм м м мг/л мг/л мм °С кг/м³ |  | С толщ. стенки Ось патрубка С толщ. стенки Ось патрубка |
| Исполнение КНС (ненужное зачеркнуть или удалить): нормальное; взрывозащищённое: категория по взрывопожарной опасности , класс взрывозащищенности оборудования . Режим работы КНС - автоматический: При автоматическом режиме предусмотреть: (ненужное зачеркнуть или удалить) 18.1 - включение рабочего насоса по рабочему уровню (А); 18.2 - включение резервного насоса по аварийному уровню (В) или при остановке рабочего насоса; 18.3 - отключение насосов по минимальному уровню (Б); 18.4 - отключение насосов при токовой перегрузке, при попадании влаги в корпус электродвигателя, заклинивании рабочего колеса или других неисправностях, вызвавших остановку насосов; 18.5 - работа электропечей в зависимости от температуры в помещении (для варианта с электроотопл.); 18.6 - вывод сигнала "Авария" в диспетчерский пункт и звуковой сигнал на месте при ситуациях: п.п. 20.2, 20.4, 20.5; 18.7 - Взлом, открытие двери сопровождается местным звуковым сигналом "Тревога", который выводится на диспетчерский пункт (для варианта с наземным блок-контейнером); |

19.   Помимо работы в автоматическом режиме предусмотреть местное управление КНС.

20.   Щит управления КНС разместить (ненужное зачеркнуть или удалить):

- в блок- контейнере КНС (2-х или 3-х блочный вариант исполнения КНС);

- в защитном утепленном шкафу 1,5х1,6м, на крышке КНС или в соседнем здании.

21. Приём электроэнергии в КНС предусмотреть от 1-го или  2-х независимых источников электроснабжения (ненужное зачеркнуть или удалить).

- Расположение патрубков:

самотечного  на _______часов, диаметром_________мм

самотечного  на _______часов, диаметром_________мм

напорных  на _______часов, диаметром_________мм, в кол-ве_________шт.

23.   КНС изготовить в следующем исполнении (ненужное зачеркнуть или удалить):

- моноблочный вариант с корпусом из стали (полиэтилена или стеклопластика) (см. рис. 1)

- моноблочный вариант с корпусом из стали  в комплекте со стационарным грузоподъемным устройством (см. рис. 1)

-   2-х блочный вариант (приемное отделение, совмещенное с машинным отделением) с корпусом из стали (полиэтилена или стеклопластика), с наземным блок-контейнером из сэндвич-панелей (см. рис. 2).

- 3-х блочный вариант (приёмное отделение,  машинное отделение) с корпусом из стали (полиэтилена или стеклопластика), с наземным блок-контейнером из сэндвич-панелей (см. рис. 3)

Возможны различные варианты по исполнению и комплектации КНС.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К КНС

(например:

закрытие электрофицированной задвижки на подводящем коллекторе при аварийном уровне)

ИЗЛОЖИТЕ ОТДЕЛЬНО И ПРИЛОЖИТЕ К НАСТОЯЩЕМУ ОПРОСНОМУ ЛИСТУ - ЗАДАНИЮ!

ЭСКИЗЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ КНС (ненужное зачеркнуть)

ЗАКАЗЧИК:____________________________________________________________________

( Полное  наименование  организации,  предприятия )

Адрес:_________________________________________________________________________

( Республика,  почтовый индекс,  полный почтовый адрес )

Тел.:_________________ Факс:_______________________E-mail:_______________________

___________________________________________________________________________

(Контактное лицо )

ПОДРЯДЧИК: ООО Производственная инжиниринговая компания "ЭкоТех"

Россия, 603005, г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская,26. т.:(831) 428-26-26; ф: 278-39-33

E-mail:  info@knsnn.ru

Генеральный директор: Соколов Роман Александрович